## Приложение 1

к Порядку содержания

автомобильных дорог

местного значения

Требования к проведению основных дорожных работ

по содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании

Западнодвинский  район Тверской области и автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории

Западнодвинского района Тверской области

| N п/п | Требования к состоянию автомобильных дорог | Основные виды дорожных работ | Срок выполнения работ по дорогам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общего пользования местного значения МО Западнодвинский район | общего пользования местного значения на территории Западнодвинского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Летний период содержания |
| а) Покрытие проезжей части |
|  | Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Горизонтальная разметка наносится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны иметь колейности, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля | Очистка от пыли и грязи после зимнего периода | До 01.05 | До 01.05 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий после зимнего периода | До 25.08 | До 09.05 |
|  |  | Устранение локальных повреждений глубиной свыше 25 мм | 10 суток с момента обнаружения* | 10 суток с момента обнаружения* |
|  |  | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии после зимнего периода | До 25.08 | До 09.05 |
|  |  | Устранение скользкости битума, вызванной выпотеванием битума | 4 суток с момента обнаружения* | 4 суток с момента обнаружения* |
|  |  | Нанесение горизонтальной разметки на дорогах с асфальтобетонным покрытием | До 25.08 | До 20.07 |
|  |  | Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 раз до 15.04, 1 раз на школьных маршрутах до 30.08 и 1 раз по мере необходимости | 1 раз до 15.04, 1 раз на школьных маршрутах до 30.08 и 1 раз по мере необходимости |
|  |  | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | 1 раз до 01.05, 1 раз на школьных маршрутах до 30.08 и не менее 1 раза в течение летнего сезона | 1 раз до 01.05, 1 раз на школьных маршрутах до 30.08 и не менее 3 раз в течение летнего сезона |
|  |  | Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприемников относительно уровня покрытия | Не более 1 суток* | Не более 1 суток* |
|  |  | Устранение отклонений верха головки рельса железнодорожных путей относительно покрытия, расположенных в пределах проезжей части | Не более 2 суток с момента обнаружения* | Не более 2 суток с момента обнаружения* |
|  |  | Замена разрушенных крышек люков и решеток дождеприемников | Не более 3 часов* | Не более 3 часов* |
| б) Земляное полотно и полоса отвода |
|  | Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки асфальтобетонного покрытия более чем на 4 см. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог, на железнодорожных переездах, в зоне автобусных остановок и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.0.5.0.2-85. Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов | Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от пыли и грязи, обеспыливание тротуаров | Постоянно по мере необходимости | Постоянно по мере необходимости |
|  |  | Планировка обочин автогрейдером | Не менее 3 раз в течение летнего периода по мере необходимости | 1 раз до 15.05 и не менее 3 раз в течение летнего периода по мере необходимости |
|  |  | Досыпка обочин песчано-гравийной смесью в заниженных местах у "зависшей" кромки асфальтобетонного покрытия | Весной до 01.05., по мере необходимости устранение в течение 10 суток | Весной до 01.05., по мере необходимости устранение в течение 3 суток |
|  |  | Скашивание травы на обочинах | 1 раз до 20.06 и 2 раза в течение летнего периода | 1 раз до 15.06 и 2 раза в течение летнего периода |
|  |  | Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью | Весной до 01.05 и в течение года по мере необходимости | Весной до 01.05 и в течение года по мере необходимости |
|  |  | Уборка полосы отвода от мусорных свалок | Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода | Весной до 01.05, далее в течение 3 суток с момента обнаружения |
|  |  | Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков | В течение года по мере необходимости | В течение года по мере необходимости, в течение 1 суток с момента обнаружения |
| в) Искусственные и защитные дорожные сооружения |
|  | Проезжая часть мостов и путепроводов, деформационные швы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений | Устранение дефектов проезжей части мостов и путепроводов | Весной до 05.07 и в течение 7 суток с момента обнаружения* | Весной до 09.05 и в течение 7 суток с момента обнаружения* |
|  |  | Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка | Март – апрель с учетом погодных условий | Март – апрель с учетом погодных условий |
|  |  | Устранение дефектов водоотводных устройств | До 09.05 и по мере необходимости | До 09.05 и по мере необходимости |
|  |  | Ликвидация размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений | В течение 3 суток с момента обнаружения | В течение 3 суток с момента обнаружения |
|  |  | Прочистка водоотводных канав | До 15.06 и по мере необходимости | До 01.06 и по мере необходимости |
|  |  | Очистка отверстий труб, колодцев ливневой канализации и от грязи и наносов | В ходе проведения противопаводковых мероприятий до 01.05, 2 раза в течение летнего периода, 1 раз до 01.10 | В ходе проведения противопаводковых мероприятий до 01.05, 2 раза в течение летнего периода, 1 раз до 01.10 |
| г) Элементы обустройства |
|  | Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными и должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость а темное время суток. Дорожные знаки, горизонтальная разметка должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Тверской области. Освещение в темное время суток должно выполнять свои функции | Очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора | До 01.05, далее не менее 1 раза в месяц | До 01.05, далее не менее 3 раз в месяц |
|  |  | Покраска павильонов после зимнего содержания | До 08.05 | До 08.05 |
|  |  | Замена и выправка поврежденного барьерного ограждения | В течение 5 суток с момента обнаружения* | В течение 5 суток с момента обнаружения* |
|  |  | Покраска барьерного ограждения (кроме оцинкованного) после зимнего содержания | До 15.07 | До 01.06 |
|  |  | Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков | В течение 3 суток с момента обнаружения* | В течение 3 суток с момента обнаружения* |
|  |  | Обновление дорожных знаков после зимнего периода | До 01.05 | До 01.05 |
|  |  | Снятие временных дорожных знаков | В течение 1 суток после окончания ремонта* | В течение 1 суток после окончания ремонта* |
|  |  | Содержание наружного освещения | ежедневно | ежедневно |
|  |  | Содержание дорожных светофоров: - замена вышедшего из строя источника света - замена поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля | В течение 1 суток* В течение 3 суток* | В течение 1 суток* В течение 3 суток* |
| 2. Зимний период содержания |
| а) Покрытие проезжей части |
|  | Покрытие автомобильных дорог с интенсивностью движения менее 1000 автомобилей в сутки содержится в чистом виде, после снегопадов, гололеда очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами в установленное нормативными документами время. Допускается содержание автодорог с асфальтобетонным покрытием (интенсивностью менее 1000 автомобилей в сутки) и дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно действующим нормативным документам | Очистка дорог от снега | В течение «6» часов после окончания снегопада* | В течение «6» часов после окончания снегопада* |
|  |  | Обработка дорог противогололедными материалами | В течение «10» часов на школьных маршрутах и «12» часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости* | В течение «10» часов на школьных маршрутах и «12» часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости* |
| б) Земляное полотно и полоса отвода |
|  | Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на съездах у железнодорожных переездов, автобусных остановках, на тротуарах и пешеходных дорожках, перед барьерными ограждениями. На снегозаносимых участках устанавливаются снегозадерживающие щиты. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами, в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств | Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега и снежных наносов | Очистка от снега и снежных наносов в течение «3» часов после окончания* | Очистка от снега и снежных наносов в течение «3» часов после окончания* |
|  |  | Установка снегозадерживающих щитов и своевременная их перестановка | До 01.12 и в течение зимы | До 01.12 и в течение зимы |
|  |  | Очистка обочин от снега и снежных отложений | В течение 18 часов после окончания снегопада и 12 часов на школьных маршрутах | В течение 10 часов после окончания снегопада |
|  |  | Уборка снежных валов | В случае необходимости в течение 24 часов с момента обнаружения | В случае необходимости в течение 10 часов с момента обнаружения |
|  |  | Установка указательных вех | До 01.12 | До 01.12 |
| в) Искусственные и защитные дорожные сооружения |
|  | Проезжая часть мостов, путепроводов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах и путепроводах. Отверстия водопропускных труб на снегозаносимых участках закрывают деревянными щитами. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи | Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов и путепроводов | В течение «12» часов с момента обнаружения * | В течение «12» часов с момента обнаружения * |
|  |  | Закрытие отверстий водопропускных труб на снегозаносимых участках | До 01.12 | До 01.12 |
|  |  | Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка | Март – апрель в зависимости от погодных условий | Март – апрель в зависимости от погодных условий |
|  |  | Открытие отверстий водопропускных труб | До начала весеннего паводка | До начала весеннего паводка |
| г) Элементы обустройства |
|  | Автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 5 метров от пешеходного перехода и 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. Не допускается формирование снежных валов у барьерных ограждающих устройств со стороны проезжей части К началу весеннего паводка производится уборка снежных валов за ограждающими устройствами | Очистка автобусных остановок от снега и льда | В течение 1 суток после окончания снегопада | В течение 1 суток после окончания снегопада |
|  |  | Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега | По мере необходимости | По мере необходимости |
|  |  | Уборка накопившегося снега у барьерного ограждения со стороны проезжей части | В течение 1 суток с момента обнаружения | В течение 1 суток с момента обнаружения |
|  |  | Уборка снежных валов за пределы земполотна за ограждающими устройствами | До начала весеннего паводка и по мере необходимости | До начала весеннего паводка и по мере необходимости |

<*> Примечание: Сроки устанавливаются на основании Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.